Tekstmodul til licitationer:

_____m2 Schluter-DITRA som

afkoblingsmatte

tatnings- og afkoblingsmatte

til flisebelagninger af en revneoverdakkende

polypropylenfolie med underskarne firkantede

udsparinger i Easyfill-udforelse samt

et Easycut-skaregitter og bagbekladning

af vav pa eksisterende, javne og barende

undergulve pa

gulv, bestaende af______________________

vag, bestaende af_____________________

med dertil egnet

fliselim efter leverandorens eget valg

Fliselim, type_ _________________________

limes professionelt i overensstemmelse med

producentens anvisninger.

Tilslutninger til rorgennemforinger og

gulvindlob

skal medregnes i enhedspriserne.

beregnes sarskilt som tillag.

Materiale:___________________________ €/m2

Lon:____________________________________

€/m2

Samlet pris:_ ________________________ €/m2

Tekstmodul til licitationer:

_____lobende meter Schluter-KERDI-KEBA

som tatningsband af polyethylenfilm med fleecevav

integreret pa begge sider til tatning af

stumpsamlinger

gulv/vag-forbindelser

tilslutninger

m o d f a s t e i n s t a l l a t i o n s -

d e l e a f t a t n i n g s m e m b r a n e n

Schluter-DITRA skal limes korrekt i overensstemmelse

med producentens anvisninger.

Ind- og udvendige hjorner

skal medregnes i enhedspriserne.

beregnes sarskilt som tillag.

Bredde af KERDI-KEBA:

L 8,5 cm L 12,5 cm L 15 cm

L 18,5 cm L 25 cm

Materiale:____________________________€/m

Lon: ________________________________€/m

Samlet pris:_ _________________________€/m

Tekstmodul til licitationer:

_____lobende meter Schluter-KERDI-FLEX som

et meget fleksibelt tatningsband med fleecevav

limet pa begge sider til tatning af

fleksible stumpsamlinger

fleksible gulv/vag-forbindelser

fleksible tilslutninger

mod installationsdele af tatningsmembranen

Schluter-DITRA skal limes korrekt i overensstemmelse

med producentens anvisninger.

Bredde af KERDI-FLEX:

L 12,5 cm L 25 cm

Materiale:____________________________€/m

Lon: ________________________________€/m

Samlet pris:_ _________________________€/m

Tekstmodul til licitationer:

_____ stk. Schluter-KERDI-KM som en polyethylenrormuffe

med fleecevav integreret pa

begge sider og limes professionelt i overensstemmelse

med producentens anvisninger.

Materiale:__________________________ €/stk.

Lon: ______________________________ €/stk.

Samlet pris:_ _______________________ €/stk.