5.9 Schlüter®-BARA-RTK

_____lfdm Schlüter®-BARA-RTK als

winkelförmiges Balkonrandprofil aus beschichtetem Aluminium mit vorgezogenen tieferliegendem Klebeflansch zur Aufnahme von Kantenschutzprofilen und angeformter Tropfkante, sowie einer Aufnahmevorrichtung zur Befestigung einer höheneinrichtbaren Rinne, liefern und mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht im Randbereich auf fertigem Gefälleestrich einbauen.

Zubehörteile wie Innen-/Außenecken und Verbinder

 sind in die Einheitspreise einzurechnen.

 werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe:	mm

Farbe:

Art.-Nr.:

Material:	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m